## Slide 1
САНЫЧ-6 · ПРОЕКТ ВНЕДРЕНИЯ
ООО «РН-Юганскнефтегаз» · проект для обсуждения
01 / 24
Саныч-6.
Опора оператора
в каждом действии.
Проект внедрения цифрового помощника
ООО «РН-Юганскнефтегаз»
РАБОЧАЯ ВЕРСИЯ 3.0.0 / ANDROID + IPHONE
Notes: Вступление: я представляю работающий инструмент, созданный вокруг реальных задач оператора нефтедобычи. Предлагается пилот, а не уже утверждённое корпоративное внедрение. Имя, должность и номер цеха автора уточняются. Ориентир выступления: 10–12 минут, приложения — для вопросов.

## Slide 2
САНЫЧ-6 · ПРОЕКТ ВНЕДРЕНИЯ
ООО «РН-Юганскнефтегаз» · проект для обсуждения
02 / 24
Правильный расчёт.
Правильная последовательность.
Расчёты, настройка станции и доступ к инструкции связаны с производственными рисками.
Разгон: выдержать заданный технологом темп
РИЧ: пройти нужные пункты меню выбранной станции
Охлаждение ПЭД: сопоставить исходные данные
Замер: сохранить время и результат
Рабочие сценарии автора проекта; подтверждение технологической службой — этап пилота
Notes: Основной акцент — поддержка правильных действий. Приложение не управляет станцией, не измеряет реальные параметры автоматически и не ставит программные блокировки на СУ. Снижение риска — гипотеза пилота, а не измеренный результат.

## Slide 3
САНЫЧ-6 · ПРОЕКТ ВНЕДРЕНИЯ
ООО «РН-Юганскнефтегаз» · проект для обсуждения
03 / 24
≈250
Потенциальных пользователей — по оценке автора проекта.
01
Общий рабочий инструмент
02
Поддержка разных уровней опыта
03
Пилот перед масштабированием
Оценка автора; охват уточнить по фактическому составу персонала
Notes: 250 — ориентировочная аудитория, а не число уже внедрённых пользователей и не число одновременно активных операторов. Начинать предлагается с небольшой согласованной группы; размер пилота определяется руководством.

## Slide 4
САНЫЧ-6 · ПРОЕКТ ВНЕДРЕНИЯ
ООО «РН-Юганскнефтегаз» · проект для обсуждения
04 / 24
Разгон:
важен заданный темп.
Параметры и пошаговая инструкция привязаны к выбранной станции.
1. Ошибка в темпе разгона
2. Риск роста КВЧ и износа рабочих органов УЭЦН
3. Сверка с заданием и инструкцией станции
Сценарий автора; КВЧ — количество взвешенных частиц
Notes: Пример автора: слишком быстрый разгон может сопровождаться ростом количества взвешенных частиц и износом рабочих органов УЭЦН. Применимость причинной цепочки к конкретным скважинам и оборудованию подтверждает технологическая служба. Приложение рассчитывает темп и длительность по введённым параметрам, помогает пройти инструкцию. Уставки не назначает и отказ гарантированно не предотвращает.

## Slide 5
САНЫЧ-6 · ПРОЕКТ ВНЕДРЕНИЯ
ООО «РН-Юганскнефтегаз» · проект для обсуждения
05 / 24
РИЧ:
важна последовательность.
Меню и фотографии своей станции помогают сверить порядок действий.
1. Ошибка при настройке режима
2. Непреднамеренный переход в УПР
3. Время на восстановление нужного режима
Сценарий автора проекта; не универсальное правило для всех станций
Notes: Пример автора: неверная последовательность действий при настройке РИЧ может привести к переходу в УПР, остановке, сливу столба жидкости НКТ и времени на повторный вывод в нужный режим. Не каждый УПР означает один и тот же слив: последствия зависят от оборудования и режима. Сценарий требует технической проверки. Заявлять измеренную экономию добычи пока нельзя.

## Slide 6
САНЫЧ-6 · ПРОЕКТ ВНЕДРЕНИЯ
ООО «РН-Юганскнефтегаз» · проект для обсуждения
06 / 24
Приток — часть
контроля охлаждения.
Расчёт помогает сопоставить параметры ПЭД и необходимый приток.
— Определение притока по рабочему сценарию
— Подбор ПЭД из исходной базы
— Расчёт по номинальному и рабочему току
Исходные формулы Android и база ПЭД: 16 160 записей
Notes: По рабочему сценарию автора контроль притока нужен ежедневно при выводе на режим; обязательную периодичность и критерии сверить с конкретными пунктами действующих документов. Охлаждение ПЭД зависит не только от одной расчётной величины. Формула Qфакт = Qном × (Iраб/Iном)^2 перенесена из Android. Не обещать, что один калькулятор гарантирует отсутствие отказа. На скриншоте — пример интерфейса, не техническое назначение для реальной скважины.

## Slide 7
САНЫЧ-6 · ПРОЕКТ ВНЕДРЕНИЯ
ООО «РН-Юганскнефтегаз» · проект для обсуждения
07 / 24
7–9 замеров
Такой объём бывает за активный день — по рабочему опыту автора.
100 л / 60 с → 144 м³/сут
Математический пример. Объём вводит оператор.
Частота замеров — со слов автора; цифры скриншота — пример расчёта
Notes: Не распространять 7–9 замеров на каждого из 250 пользователей ежедневно. Это рабочий сценарий активного дня. Для демонстрации: 100 литров за 60 секунд = 144 м³/сут, математический пример. Измерение объёма выполняет оператор; приложение не получает показания расходомера автоматически.

## Slide 8
САНЫЧ-6 · ПРОЕКТ ВНЕДРЕНИЯ
ООО «РН-Юганскнефтегаз» · проект для обсуждения
08 / 24
Нажал «Старт».
Вернулся к замеру.
Время начала не нужно записывать отдельно: приложение ведёт таймер.
01
Старт → рабочие действия
02
Возврат → ввод объёма
03
Результат → автоматическая история
Реализовано в PWA 3.0.0; восстановление и история проверены автотестами
Notes: Показать переключение между разделами и возврат к секундомеру. Состояние таймера сохраняется, при повторном открытии учитывается прошедшее время. На iPhone нет произвольного окна поверх других приложений; мини-панель находится внутри PWA. История локальная, не является общим корпоративным журналом.

## Slide 9
САНЫЧ-6 · ПРОЕКТ ВНЕДРЕНИЯ
ООО «РН-Юганскнефтегаз» · проект для обсуждения
09 / 24
Регламент,
который рядом.
Поиск, оглавление, внутренние ссылки и быстрые закладки.
— 207 страниц ВНР
— Ползунок и масштабирование
— Офлайн после предварительной загрузки
ВНР № П1-01.05 ТИ-0009 ЮЛ-099, версия 7; распоряжение 16.10.2025 № 2345
Notes: Показать быстрый поиск и открытие закладки. Для офлайна предварительно загрузить документ при наличии интернета. Браузер может очистить данные при нехватке памяти или ручной очистке. Поиск помогает найти материал, но не заменяет проверку его актуальности. Не смешивать 207 страниц ВНР с отдельными пятью томами инструкций ПБиОТ.

## Slide 10
САНЫЧ-6 · ПРОЕКТ ВНЕДРЕНИЯ
ООО «РН-Юганскнефтегаз» · проект для обсуждения
10 / 24
Отпайка:
расчёт напряжения.
Калькулятор помогает определить требуемое напряжение с учётом условий расчёта.
— Параметры питания и двигателя
— Потери напряжения в кабеле
— Варианты с ЧРП и без ЧРП
Формулы и варианты перенесены из Android; эталонные проверки расчёта отпайки
Notes: Отпайка ТМПН связана с выбором выходного напряжения трансформатора. Расчёт учитывает напряжение и ток двигателя, длину и сечение кабеля, материал и температуру; для соответствующего варианта — частоты и фильтр. Цель — уменьшить риск арифметических пропусков и показать зависимость результата от исходных параметров. Результат проверяют по документации, допустимым режимам и полномочиям персонала. Приложение не является разрешением на переключение.

## Slide 11
САНЫЧ-6 · ПРОЕКТ ВНЕДРЕНИЯ
ООО «РН-Юганскнефтегаз» · проект для обсуждения
11 / 24
Подсказка
в нужный момент.
Особенно полезно оператору, который ещё набирает опыт.
Пошаговые сценарии пяти станций
Помощник по рабочим ситуациям
Справочники и формулы в одном месте
Повторяемый показ для обучения
Доступные материалы Android: 12 тем помощника; 75 шагов станций и 71 фотография
Notes: Объяснить пользу для наставничества: можно показать конкретный сценарий и вместе разобрать исходные данные. Содержание помощника ещё требует производственной проверки, в исходных материалах встречаются авторские пометки о черновых разделах. Приложение не заменяет обучение, проверку знаний и утверждённые инструкции.

## Slide 12
САНЫЧ-6 · ПРОЕКТ ВНЕДРЕНИЯ
ООО «РН-Юганскнефтегаз» · проект для обсуждения
12 / 24
Один проект.
Расчёты и знания.
Доступ к нужному инструменту — из понятных рабочих разделов.
Расчёты: уровень, частота, дебит, приток, отпайка
Технолог: РПД, УПР, АПВ, СКО, температура
Справочник: ВНР, охлаждение, трубы, помощник
История: результаты и сохранённые данные
PWA 3.0.0, коммит 2e9d9f2; функции подтверждены исходниками и доступными тестами
Notes: Здесь дать обзор, не читать каждую формулу. Дополнительно имеются потенциал скважины и коэффициент двигателя 2А. Электронный уровень исключён из PWA по согласованному решению и не выдаётся за готовую функцию.

## Slide 13
САНЫЧ-6 · ПРОЕКТ ВНЕДРЕНИЯ
ООО «РН-Юганскнефтегаз» · проект для обсуждения
13 / 24
Качество данных —
часть правильного решения.
Правильная формула требует корректных исходных параметров.
Подбор УЭЦН: анализ истории и проверка исходных данных
После запуска: сопоставление фактического и расчётного режима
Параметры ПЭД: корректное сопоставление оборудования
Саныч-6: помощь оператору с вводом, расчётом и сохранением
Учебные PDF: «Подбор УЭЦН», стр. 3, 5; «Качество данных», стр. 15–17, 39
Notes: Три новых PDF изучены как дополнительные учебные материалы. «Подбор УЭЦН к скважине», PDF стр. 3 и 5: сбор и анализ истории, проверка исходных данных и сопоставление фактических параметров с расчётными. «Качество данных», PDF стр. 15–17: ошибки исходных данных и сопоставления оборудования; стр. 39 — проверка частоты и рабочего тока. Это обоснование важности исходных данных, а не доказательство снижения отказов приложением. Саныч-6 не выполняет все проверки ИС Мехфонд и не исправляет данные корпоративных систем автоматически. Учебные материалы 2021/2022 годов не объявляются действующей нормативной базой без сверки.

## Slide 14
САНЫЧ-6 · ПРОЕКТ ВНЕДРЕНИЯ
ООО «РН-Юганскнефтегаз» · проект для обсуждения
14 / 24
На чём
основан проект.
Документы предприятия, исходные расчёты и практические сценарии.
ВНР: документ и реквизиты подтверждены
Инструкции ПБиОТ: название указано автором
Пять томов: сверить редакции и разделы
Android-эталон: формулы, таблицы, материалы
Реестр источников и открытые вопросы — в приложении к презентации
Notes: Пользователь назвал: ИНСТРУКЦИИ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ООО «РН-ЮГАНСКНЕФТЕГАЗ». Это инструкции ПБиОТ; не переименовывать их в единую технологическую инструкцию. Наличие в приложении полного текста всех пяти томов сейчас не подтверждено. Составить реестр: том, редакция, раздел, функция приложения, ответственное лицо.

## Slide 15
САНЫЧ-6 · ПРОЕКТ ВНЕДРЕНИЯ
ООО «РН-Юганскнефтегаз» · проект для обсуждения
15 / 24
3 месяца
разработки.
Прямые денежные расходы, по оценке автора, минимальны. Стоимость труда оценивается отдельно.
58
локально пройденных тестов
479
эталонных наборов Kotlin
6
проверок готовой сборки
Срок и расходы — со слов автора; результаты тестов — протоколы PWA 3.0.0
Notes: Материальная база: смартфоны Android/iPhone, браузер, сеть для первой загрузки и обновлений, согласованное размещение. Сейчас PWA собирается GitHub Actions и публикуется через Pages; это не означает одобренную корпоративную инфраструктуру. 479 наборов относятся к исходным Kotlin-калькуляторам; остальные формулы проверяются отдельными примерами. Это не сертификация. Реальный iPhone/Safari и APK требуют дополнительных проверок. Автор сообщил: на производство программы потрачено три месяца, прямых денежных затрат кроме времени почти нет. Это длительность разработки, а не подтверждённая трудоёмкость в человеко-месяцах. Нет суммы расходов, поэтому не называть стоимость нулевой. Исторический труд, денежные расходы прошлого и будущие затраты официального внедрения учитываются отдельно.

## Slide 16
САНЫЧ-6 · ПРОЕКТ ВНЕДРЕНИЯ
ООО «РН-Юганскнефтегаз» · проект для обсуждения
16 / 24
Три вида эффекта.
Разные доказательства.
Экономику строим на измерениях, отдельно оценивая ресурс времени и риск событий.
Время: замеры до/после на одинаковых операциях
Ошибки: сценарии, отклонения и подтверждённые события
Обучение: самостоятельное выполнение и обращения к наставнику
Затраты: внедрение, проверка, устройства и сопровождение
Notes: Высвобождённое время не равно снижению фонда оплаты труда. Ошибки не обязательно приводят к отказам; снижение их частоты ещё не даёт готовой оценки предотвращённых ремонтов. При оценке события нужно учитывать только ту часть эффекта, которую можно обоснованно связать с приложением, и исключать двойной счёт.

## Slide 17
САНЫЧ-6 · ПРОЕКТ ВНЕДРЕНИЯ
ООО «РН-Юганскнефтегаз» · проект для обсуждения
17 / 24
Какой эффект
покроет внедрение?
Вместо неподтверждённой суммы — прозрачный порог окупаемости.
Затраты первого года
÷ подтверждённый эффект одного события
= необходимое число событий
Рабочая модель в Excel: отдельно эффект времени, событие, ожидание и затраты
Notes: Это пороговый расчёт, не прогноз предотвращённых отказов. Событие включает согласованные прямые расходы и согласованную оценку недополученной добычи за время простоя, если она не компенсируется позже. Недополученная добыча = дебит × часы простоя / 24. Стоимость единицы определяет экономическая служба; не брать произвольную цену нефти. Частота событий, снижение риска и стоимость ремонта пока не заданы.

## Slide 18
САНЫЧ-6 · ПРОЕКТ ВНЕДРЕНИЯ
ООО «РН-Юганскнефтегаз» · проект для обсуждения
18 / 24
Предлагаю
измеримый пилот.
Проверить практическую пользу и техническую применимость перед расширением на ≈250 человек.
1. Подготовить
Источники, сценарии, участники, критерии
2. Проверить
Телефоны, офлайн, обучение, исходный хронометраж
3. Измерить
Время, отклонения, успешность действий, отзывы
4. Оценить
Эффект, затраты, ограничения и решение
Предложение автора; сроки, состав группы и бюджет не утверждены
Notes: Предложение: ориентировочно четыре недели, срок и группа согласуются. Для редких тяжёлых отказов четырёх недель может быть недостаточно, поэтому нельзя по короткому пилоту доказать снижение аварийности. Основные ранние метрики: выполнение контрольных сценариев без отклонений, время на сопоставимых задачах, успешность офлайна и обращения за помощью. Редкие события оценивать отдельно на более длинной истории.

## Slide 19
САНЫЧ-6 · ПРОЕКТ ВНЕДРЕНИЯ
ООО «РН-Юганскнефтегаз» · проект для обсуждения
19 / 24
Согласовать пилот.
Проверить эффект.
Принять решение.
Саныч-6 — рабочая основа для следующего шага.
→ Назначить владельца от цеха и технологической службы
→ Согласовать ИТ, документы и устройство показа
→ Определить группу, сценарии и критерии успеха
Notes: Завершение: прошу согласовать ограниченный пилот, назначить ответственных и предоставить исходные данные для проверки экономики. Финансирование и масштабирование обсуждаются по результатам. Оставить время для вопросов. После этого — резервные слайды, их не нужно читать подряд.

## Slide 20
ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАЩИТЕ
ООО «РН-Юганскнефтегаз» · проект для обсуждения
20 / 24
Резерв · Примеры
проверяемых расчётов.
Для ответа на технические вопросы.
Дебит: Q = 86,4 × V / t; литры и секунды
Охлаждение: Qфакт = Qном × (Iраб / Iном)²
Уровень: глубина с учётом удлинения, давлений и плотности
Отпайка: исходное напряжение, потери кабеля и вариант ЧРП
calculator/*.kt, экраны Android, js/math.js и протоколы сопоставления
Notes: Формулы приводятся как сведения о реализации, не как универсальная технология. Пример дебита: 100 л / 60 с → 144 м³/сут. Проверить единицы, допустимость исходных данных и область применения. В исходном коде уровня плотность интерфейса г/см³ преобразуется для математической функции.

## Slide 21
ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАЩИТЕ
ООО «РН-Юганскнефтегаз» · проект для обсуждения
21 / 24
Резерв · Экономика
по составляющим.
Все неизвестные показатели вводятся отдельно и получают источник подтверждения.
Время = активные пользователи × операции × экономия минут
Эффект события = прямые расходы + согласованные потери добычи
Ожидание = частота событий × снижение × вклад приложения × эффект
Первый год = подтверждённые эффекты − старт − сопровождение
Notes: Не суммировать две оценки одного и того же ущерба. В модели есть доля некомпенсируемой добычи и доля вклада приложения. Проценты снижения риска не заданы; их нельзя назначить только из впечатления от презентации. Частота 7–9 замеров относится к отдельному активному дню. Подробные формулы, единицы и ограничения — в Excel и паспорте проекта.

## Slide 22
ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАЩИТЕ
ООО «РН-Юганскнефтегаз» · проект для обсуждения
22 / 24
Резерв · Реестр
источников.
Два документальных направления имеют разные статусы подтверждения.
ВНР: № П1-01.05 ТИ-0009 ЮЛ-099, версия 7; распоряжение 16.10.2025 № 2345
«Инструкции по промышленной безопасности и охране труда для работников структурных подразделений ООО „РН-Юганскнефтегаз“»
Пять томов — со слов автора; номера, даты редакций и привязку к функциям нужно сверить
Android: исходные формулы, база ПЭД, таблицы и фотографии станций
Notes: Название инструкций получено от автора. Не утверждать, что все пять томов полностью загружены или целиком перенесены. Для каждого используемого раздела нужна действующая редакция и согласование применимости. При изменении документов назначить владельца актуализации.

## Slide 23
ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАЩИТЕ
ООО «РН-Юганскнефтегаз» · проект для обсуждения
23 / 24
Резерв · Дополнительные
учебные материалы.
Использованы для обоснования контекста, а не для заявления новых функций приложения.
«Подбор УЭЦН к скважине»: 44 страницы; сбор данных, фактический режим, охлаждение и износ
«Алгоритм подбора УЭЦН в ПО RosPump»: 23 страницы; пример подбора в специализированной системе, 2021 г.
«Модуль Качество данных»: 50 страниц; влияние ошибок параметров и сопоставления, май 2022 г.
Видео «Смена УЭЦН» и «Регламентные отчёты»: не изучены — превышен лимит передачи 32 МиБ
Предоставленные пользователем материалы; номера страниц — по порядку PDF
Notes: Подбор УЭЦН к скважине: разработчик указан как ОМД УД ООО РН-ЦЭПиТР, Тюмень. На PDF стр. 3 изложено применение специализированного ПО RosPump в ИС Мехфонд. Алгоритм RosPump: титул 1.2.2021, пример замены ГНО без ГТМ на неосложнённом фонде; его уставки и параметры не переносятся как универсальные. Качество данных: ООО РН-ЦЭПиТР, май 2022. Видеофайлы не были доступны для чтения; не приписывать им выводы.

## Slide 24
ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАЩИТЕ
ООО «РН-Юганскнефтегаз» · проект для обсуждения
24 / 24
Резерв · Границы
текущей версии.
Открытые вопросы включаются в план пилота и сопровождения.
Нет управления станцией и автоматической блокировки ошибочных уставок
История и закладки локальные; общего корпоративного журнала нет
Реальный iPhone/Safari требуют проверки; Android APK с закладками не собран
Нужны проверка материалов, редакций документов и корпоративного размещения
Notes: Android APK не собран из-за отсутствующего Gradle wrapper и проблем структуры исходных файлов сборки. Электронный уровень не входит в PWA. Офлайн требует предварительной загрузки; данные могут удаляться браузером. Не выдавать приложение за сертифицированную систему промышленной безопасности.